ΣτόχοΙ:

Να μπορούμε να  μετράμε την περίοδο της ταλάντωσης ενός απλού  εκκρεμούς.

Να διαπιστώσουμε πειραματικά ότι:

- με μικρή απόκλιση από τη θέση ισορροπίας η περίοδος Τ είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του και από το πλάτος της ταλάντωσης.

- η περίοδος Τ μειώνεται όταν μειώνεται το μήκος L του νήματος και πιο εξειδικευμένα, τα μεγέθη Τ2 και L είναι ανάλογα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΑ :

Ορθογώνια βάση στήριξης με μοιρογνωμόνιο, 3 βαρίδια μάζας 50g, Νήμα μικρού πάχους, Χρονόμετρο. Στον πάγκο είναι προσαρμοσμένη χάρτινη μετροταινία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βήμα 1ο  Επίδραση γωνίας:

| Πίνακας 1: Σχέση περιόδου ταλάντωσης με τη γωνία (ένα βαρίδι) |
| --- |
| Μήκος (cm) | Γωνία Ταλάντωσης (μοίρες) | Χρόνος 10 αιωρήσεων (s) | Περίοδος Τ (s) |
| 100 | 3 |  |  |
| 100 | 6 |  |  |
| 100 | 9 |  |  |

Συμπληρώνω: Η περίοδος της ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι ………………………..του πλάτους της …………………………..του εκκρεμούς όταν η γωνία εκτροπής του νήματος είναι …………………….

Βήμα 2ο  Επίδραση μάζας:

| Πίνακας 2: Σχέση περιόδου ταλάντωσης με τη γωνία (ένα βαρίδι) |
| --- |
| Μήκος (cm) | Αναρτημένη μάζα (g) | Χρόνος 10 αιωρήσεων (s) | Περίοδος Τ (s) |
| 100 | 50 |  |  |
| 100 | 100 |  |  |
| 100 | 150 |  |  |

Συμπληρώνω: Η περίοδος της ταλάντωσης είναι ………………………της μάζας του εκκρεμούς

Βήμα 3ο Επίδραση μήκους:

| Πίνακας 3: Σχέση περιόδου ταλάντωσης με το μήκος (ένα βαρίδι) |
| --- |
| Μήκος (m) | Χρόνος 10 αιωρήσεων (s) | Περίοδος Τ (s) | Τ2 (s2) |
| 0,4 |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |

Με τις τιμές της πρώτης και τέταρτης στήλης  σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση Τ2 = f(L)  (περίοδος στο τετράγωνο ως συνάρτηση του μήκους).

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε για τη σχέση που συνδέει το μήκος του εκκρεμούς με την περίοδό του;

Αν στο 3ο βήμα είχαμε κρεμάσει 2 βαρίδια αντί για 1, η γραφική παράσταση θα ήταν διαφορετική;

Είναι σωστή η πρόταση «Η περίοδος της ταλάντωσης διπλασιάζεται όταν τετραπλασιάζεται το μήκος του νήματος»;

# Text boxes

Ονοματεπώνυμο:…………………..…………………..

Τμήμα: ……….…… Ημ/νία:……………………………

Γ’ Γυμνασίου - Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη των νόμων του απλού εκκρεμούς

Αναρτούμε το εκκρεμές με το ένα βαρίδι και μήκος L=100cm.

Απομακρύνουμε το βαρίδι από τη θέση ισορροπίας κατά 5 μοίρες και χρονομετρούμε 10 αιωρήσεις. Επαναλαμβάνουμε προσθέτοντας το 2ο και κατόπιν και το 3ο βαρίδι. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα 1 και υπολογίζουμε την περίοδο Τ σε κάθε περίπτωση.

Δένουμε το ένα βαρίδι στο άκρο του νήματος και με την βοήθεια της μετροταινίας σημειώνουμε πάνω στο νήμα τα σημεία στα οποία το μήκος του εκκρεμούς είναι:   40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm.

Για κάθε μήκος εκτρέπουμε κατά 5 μοίρες και επαναλαμβάνουμε το πείραμα χρονομετρώντας 10 αιωρήσεις και συμπληρώνουμε τον Πίνακα 3.

Αναρτούμε το εκκρεμές με μάζα m1=50g και μήκος L=100cm

Απομακρύνουμε το βαρίδι από τη θέση ισορροπίας κατά 3, 6 και 9 μοίρες και χρονομετρούμε 10 αιωρήσεις. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα 1 και υπολογίζουμε την περίοδο Τ σε κάθε περίπτωση.

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1

2

3

4

T2 (s2)

L (m)

5