# ΕΠΑΓΩΓΗ  ΜΕ  MULTILAB

# Συνδεω στον καταγραφεα τους αισθητηρες  τασης και εντασης  μαγνητικου πεδιου (magnet-l )

PORT  O/I   VOLTAGE

PORT O/2     MAGNET – L

- ΠΑΤΑΩ   «ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

- Εμφανίζεται το παράθυρο:

- Επιλέγω τους αισθητήρες  και  πατάω επόμενο.

- Ορίζω 500 μετρήσεις ανά sec και  «επόμενο»

- Επιλέγω  10 sec και  πατάω  «Τέλος».

- Πατώ  «έναρξη» (RUN)  και κινώ τον μαγνήτη από και προς το πηνίο.

O καταγραφέας παίρνει τιμές αλλά στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα.

περιμένω 10 sec τουλάχιστον.

- Κατόπιν επιλέγω «καταγραφέας» -  «Ανάκτηση δεδομένων»

- Όταν  ολοκληρωθεί  η ανάκτηση δεδομένων εμφανίζεται η οθόνη:

Αυτή είναι η γραφική παράσταση των τιμών που θα επεξεργαστούμε.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- Επιλεγούμε  «γραφική παράσταση»  -  «ιδιότητες»  -  «γραφική παράσταση #1».

- Εμφανίζεται το παρακάτω  παράθυρο  εκτελώ τις ενέργειες

- Επιλέγω τον αισθητήρα

- Απενεργοποιώ την αυτόματη κλίμακα

- Ορίζω ακραίες τιμές λίγο μεγαλύτερες από αυτές που εμφανίζονται στη γρ. παράσταση . Οι τιμές να είναι ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ

- Επαναλαμβάνω την διαδικασία και για τον δεύτερο αισθητήρα. πατώ  «οκ» και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

- Αριστερό κλικ στο εικονίδιο «ζοομ» και κατόπιν ορίζουμε το τμήμα της καμπύλης που θέλουμε να μεγεθύνουμε.

Παίρνουμε την παρακάτω εικόνα:

- Κλικ στο μέγιστο της τάσης . Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι συντεταγμένες του σημείου.

Χρόνος   t = 1.654 s

Μεγιστη ταση  Εmax = 0.588 V

Γράφουμε την τάση στον πινάκα τιμών.

- Με αριστερό κλικ πάνω στη γρ. παράσταση  Β – t  εντοπίζω (με το βελάκι ) το σημείο της που αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή  t1. Με δεύτερο κλικ πάνω στην καμπύλη εμφανίζω και το δεύτερο βελάκι  το οποίo σύρω μέχρι το dx να γίνει  dx = 0,01s.

Κατόπιν σύρω το πρώτο βελάκι προς  τα πίσω μέχρι το dx να γίνει  dx = 0,02s.

- Πατώ  το εικονίδιο  «γραμμική»  και εμφανίζεται η ευθεία μεταξύ των δυο σημείων που βρίσκονται εκατέρων του μεγίστου της  τάσης .

Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφεται η εξίσωση της ευθείας αυτής. η κλίση της ευθείας είναι η τιμή του

ΔΒ/Δt  την στιγμή που η τάση παίρνει τη μεγίστη τιμή της .

Καταγράφουμε την τιμή του ΔΒ/Δt  = 134,19mΤ  στον πινάκα τιμών .

επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για τα άλλα μέγιστα της τάσης.