ΟΙ  ΝΟΜΟΙ  ΤΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ

( ΙΣΟΧΩΡΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ )

#### Α.  ΣΤΟΧΟΙ

- Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων.

- Η πραγματοποίηση και παρατήρηση της ισόχωρης μεταβολής του αέρα, που προσεγγίζει το ιδανικό αέριο, όταν είναι απαλλαγμένος από την υγρασία.

- Η εξοικείωση σε μετρήσεις θερμοκρασίας, όγκου και πίεσης με τα αντίστοιχα όργανα.

- Η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στις μεταβολές αερίου.

- Η επιβεβαίωση ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας συμπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο στις συνθήκες του πειράματος.

- Η εξοικείωση στην κατασκευή γραφικών παραστάσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτές.

- Η κατανόηση και η εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται κατά τις μετρήσεις.

#### Β.  ΘΕΜΑ

- Αέρας σταθερού όγκου υφίσταται σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του  Τ  και μετράμε την αντίστοιχη πίεση  p. Ελέγχουμε αν το πηλίκο  p / Τ  είναι σταθερό και κάνουμε τη γραφική παράσταση  p – Τ, επαληθεύοντας έτσι το νόμο της ισόχωρης μεταβολής.

#### Γ.  ΟΡΓΑΝΑ

- Κυλινδρικός μεταλλικός θάλαμος όγκου  ~ 340 mL, κλειστός στο ένα άκρο, στο εσωτερικό του οποίου προσαρμόζεται έμβολο που κινείται μέσω χειρολαβής προώθησης και άγκιστρου επαναφοράς.

- Κυλινδρικό δοχείο από PVC (υδατόλουτρο) μέσα στο οποίο τοποθετείται ο μεταλλικός κυλινδρικός θάλαμος για δημιουργία μεταβαλλόμενων συνθηκών θερμοκρασίας.

- Μεταλλικό μανόμετρο με κλίμακα  0 – 2,5 bar  με υποδιαιρέσεις ανά  0,02 bar, στο οποίο  είναι προσαρμοσμένος εύκαμπτος σωλήνας για τη σύνδεσή του με τον μεταλλικό θάλαμο μέσω κατάλληλης στρόφιγγας τριών εισόδων.

- Ψηφιακό πολύμετρο – θερμόμετρο με αισθητήρα θερμοκρασίας. Για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας κλείνει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας και επανέρχεται σε λειτουργία πατώντας το μπουτόν POWER δύο φορές.

- Βαθμονομημένη κλίμακα μέτρησης του όγκου του αέρα  0 – 360 mL με υποδιαιρέσεις ανά 2 mL.

- Δύο στρόφιγγες τριών εισόδων κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

- Πλαστική σύριγγα των 20 mL με υποδιαιρέσεις ανά 1 mL.

#### Δ.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ

- Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης χρειάζονται οι παρακάτω γνώσεις από το σχολικό βιβλίο Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου :

- Ενότητα  1 – 2	:  Οι νόμοι των αερίων (Νόμος του Charles)

- Ενότητα  1 – 3	:  Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων

- Ενότητα  1 – 4	:  Κινητική θεωρία

#### Ε.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ισόχωρη ονομάζεται η μεταβολή μιας ποσότητας ιδανικού αερίου, στη διάρκεια της οποίας ο όγκος του αερίου διατηρείται σταθερός  ( V = σταθ. ).

- Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου, του οποίου ο όγκος παραμένει σταθερός, είναι ανάλογη με την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου :

p  =  C ισόχ ∙ Τ        ,       V = σταθ. 	( 1α )

=  C ισόχ            ,       V = σταθ. 	( 1β )

- Το διάγραμμα  p – T  είναι ισόχωρη ευθεία, που η προέκτασή της διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- Η σταθερή της ισόχωρης μεταβολής εξαρτάται από τον αριθμό  n  των mοl  και από τον όγκο  V  του αερίου.

- Κάθε στιγμή η πίεση του αέρα στο δοχείο είναι :

p αέρα = p ατμ + p μαν

όπου  p ατμ  η ατμοσφαιρική πίεση και  p μαν  η ένδειξη του μανομέτρου (υπερπίεση).

- Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 1 Atm = 1,01325 bar. Άρα όταν το μεταλλικό μανόμετρο μετράει την ατμοσφαιρική πίεση και δείχνει  0 bar, πρέπει να διορθώνουμε την ένδειξη θέτοντας  1,01325 bar.

- Μερικές αντιστοιχίες στις μονάδες πίεσης είναι οι παρακάτω :

1 Atm (φυσική ατμόσφαιρα)  =  760 Torr =  1,01325 bar = 101325 Pa

1 bar  =  750,0617  Torr  = 10 5 Pa

#### ΣΤ.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Το μανόμετρο είναι στηριγμένο στο κολάρο στο πάνω μέρος του μεταλλικού κυλινδρικού θαλάμου.

- Συνδέουμε τον εύκαμπτο σωλήνα του μεταλλικού μανομέτρου μέσω του τριπλού διακόπτη στην αντίστοιχη έξοδο στο πάνω μέρος του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου.

- Προσαρμόζουμε το αισθητήριο της θερμοκρασίας στην ειδική υποδοχή στο εξωτερικό του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου.

- Τοποθετούμε προσεκτικά τον κυλινδρικό μεταλλικό θάλαμο μέσα στο άδειο υδατόλουτρο προσέχοντας να προσαρμόσουμε τον λεπτό σωλήνα και το καλώδιο του θερμοζεύγους στην αντίστοιχη εγκοπή στο πάνω μέρος του υδατόλουτρου.

- Προσαρμόζουμε την κλίμακα μέτρησης του όγκου στην ειδική υποδοχή του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου πίσω από το στέλεχος του εμβόλου.

- Προσαρμόζουμε κατάλληλα το φις του καλωδίου του θερμοζεύγους στην αντίστοιχη υποδοχή του πολυμέτρου, που σημειώνεται σαν  (οC) Κ TYPE THERMOCOUPLE. Ανοίγουμε το ψηφιακό πολύμετρο και θέτουμε τον επιλογέα στην αντίστοιχη θέση.

- Γυρίζουμε τα ρυθμιστικά των τριόδων στροφίγγων σε τέτοια θέση, ώστε να επιτρέπουν την εισαγωγή αέρα στον κυλινδρικό θάλαμο.

- Πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του στελέχους, ανεβάζουμε το έμβολο από το άγκιστρο επαναφοράς, ώστε ο όγκος του αέρα στον μεταλλικό κυλινδρικό θάλαμο να είναι 200 mL.

- Γυρίζουμε το ρυθμιστικό της κάτω στρόφιγγας, ώστε ο χώρος του θαλάμου να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο.

- Συμπιέζουμε τον αέρα μέσω της χειρολαβής προώθησης μέχρις ότου το μανόμετρο να δείχνει 0,50 bar, δηλαδή πραγματική πίεση  0,50 + 1,01  = 1,51 bar.

- Γεμίζουμε σχεδόν το υδατόλουτρο με νερό θερμοκρασίας  60 – 70 ο C.

- Περιμένουμε λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη της θερμοκρασίας.

#### Ζ.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

#### Λήψη  μετρήσεων

- Σημειώνουμε την τιμή του όγκου  V1  του αέρα, που διαβάζουμε στην κλίμακα μέτρησης του όγκου, στον ΠΙΝΑΚΑ 1 τον οποίο διατηρούμε σταθερό σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής.

- Σημειώνουμε την ένδειξη  θ  του ψηφιακού θερμομέτρου στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Σημειώνουμε την πίεση στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Προσέχουμε ώστε να χρησιμοποιούμε τη διορθωμένη τιμή  p μαν + 1,01 bar.  [ p μαν bar + 1 Atm  =  p μαν bar + 1,01325 bar  ≈  (p μαν + 1,01) bar ].

- Αφαιρούμε με τη σύριγγα  ~ 20 mL ζεστό νερό από την έξοδο στο κάτω μέρος του πλαστικού κυλινδρικού δοχείου  και κατόπιν προσθέτουμε με τη σύριγγα  ~ 20 mL κρύο νερό από την είσοδο στο πάνω μέρος του δοχείου. Αναδεύουμε το νερό.

- Σημειώνουμε την τιμή της νέας θερμοκρασίας  θ  στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Διαβάζουμε την αντίστοιχη ένδειξη του μανομέτρου και την διορθώνουμε προσθέτοντας πάντα  1,01 bar. Σημειώνουμε την τιμή της πίεσης στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία  4 – 6  χρησιμοποιώντας νερό ψυγείου ή και παγάκια ώστε να κατέβουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσέχοντας πάντα να διατηρούμε σταθερό τον όγκο  V1  του αέρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :  Μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία  1 – 7  για διαφορετικό όγκο  V2  του αέρα.

#### Επεξεργασία  μετρήσεων

- Υπολογίζουμε την απόλυτη θερμοκρασία  Τ  από τη σχέση  Τ = θ + 273 και καταχωρούμε τις τιμές στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Υπολογίζουμε το πηλίκο  p / Τ  κάθε ζεύγους τιμών  ( p , T )  και το καταγράφουμε στον  ΠΙΝΑΚΑ 1.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| --- |
| V1 = …………… mL n , V = σταθ. | V2 = …………… mL n , V = σταθ. |
| θ ( οC ) | p ( bar ) | Τ ( Κ ) | p / T ( bar / K ) | θ ( οC ) | p ( bar ) | Τ ( Κ ) | p / T ( bar / K ) |

- Συγκρίνουμε τα πηλίκα  p / T  που αντιστοιχούν σε κάθε όγκο και διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση  p – Τ  για όλες τις τιμές του όγκου  ( V1 , V2 , … ) πάνω στο ίδιο γράφημα.

- Διαπιστώνουμε τη μορφή της γραφικής παράστασης  p – Τ  και διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Τι εκφράζει η κλίση της γραφικής παράστασης  p – Τ ;  Διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Από ποια μεγέθη εξαρτάται η σταθερή  C ισόχ  της ισόχωρης μεταβολής και με ποια σχέση συνδέονται ;  Διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πηλίκο p / T για κάθε όγκο είναι / δεν είναι σταθερό και αυτό σημαίνει ότι ισχύει / δεν ισχύει ο νόμος της ισόχωρης μεταβολής. Η γραφική παράσταση p – Τ έχει μορφή ευθείας / υπερβολής και αυτό σημαίνει ότι ισχύει / δεν ισχύει ο νόμος της ισόχωρης μεταβολής. Η κλίση της γραφικής παράστασης p – Τ είναι ανάλογη / αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας n και ανάλογη / αντιστρόφως ανάλογη με τον όγκο V του αερίου. Η σταθερή C ισόχ της ισόχωρης μεταβολής δίνεται από τη σχέση ( nRV ) / ( nR/V ) / ( RV/n ).

#### Η.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Πού μπορεί να οφείλονται οι αποκλίσεις στα πηλίκα  p / Τ ;

- Επηρεάζεται η γραφική παράσταση  p – Τ  από τον όγκο του αέρα στον θάλαμο ;

- Επηρεάζεται η γραφική παράσταση  p – Τ  από την ποσότητα του αέρα στον θάλαμο ;

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΕΣΗΣ |
| --- |
|  | Atm | bar | cm Hg | Pa | PSI |
| 1 Atm | 1 | 1,01325 | 76 | 101325 | 14,69595 |
| 1 bar | 0,9869233 | 1 | 75,00617 | 10 – 5 | 14,50377 |
| 1 cm Hg | 0,01315789 | 0,01333224 | 1 | 1333,224 | 0,1933677 |
| 1 Pa | 9,869233∙10 - 6 | 10 – 5 | 0,0007500617 | 1 | 0,0001450377 |
| 1 PSI | 0,06804596 | 0,06894757 | 5,171493 | 6894,757 | 1 |