ΟΙ  ΝΟΜΟΙ  ΤΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ

( ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΞΙΣΩΣΗΣ )

#### Α.  ΣΤΟΧΟΙ

- Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων.

- Η εξοικείωση σε μετρήσεις θερμοκρασίας, όγκου και πίεσης με τα αντίστοιχα όργανα.

- Η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στις μεταβολές αερίου.

- Η επιβεβαίωση ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας συμπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο στις συνθήκες του πειράματος.

- Η εξοικείωση στην κατασκευή γραφικών παραστάσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτές.

- Η κατανόηση και η εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται κατά τις μετρήσεις.

#### Β.  ΘΕΜΑ

- Εισάγουμε σταδιακά ορισμένη ποσότητα αέρα σε κλειστό δοχείο και μετράμε κάθε φορά την πίεση του αέρα. Κάνουμε τη γραφική παράσταση της ποσότητας  p ∙V / Τ  του αέρα σε συνάρτηση με τον ολικό αριθμό  n  των mol του αέρα και επαληθεύουμε την ισχύ της καταστατικής εξίσωσης. Τέλος από τη γραφική παράσταση υπολογίζουμε την παγκόσμια σταθερά  R  των ιδανικών αερίων.

#### Γ.  ΟΡΓΑΝΑ

- Κυλινδρικός μεταλλικός θάλαμος όγκου  ~ 340 mL, κλειστός στο ένα άκρο, στο εσωτερικό του οποίου προσαρμόζεται έμβολο που κινείται μέσω χειρολαβής προώθησης και άγκιστρου επαναφοράς.

- Κυλινδρικό δοχείο από PVC (υδατόλουτρο) μέσα στο οποίο τοποθετείται ο μεταλλικός κυλινδρικός θάλαμος για δημιουργία μεταβαλλόμενων συνθηκών θερμοκρασίας.

- Μεταλλικό μανόμετρο με κλίμακα  0 – 2,5 bar  με υποδιαιρέσεις ανά  0,02 bar, στο οποίο  είναι προσαρμοσμένος εύκαμπτος σωλήνας για τη σύνδεσή του με τον μεταλλικό θάλαμο μέσω κατάλληλης στρόφιγγας τριών εισόδων.

- Ψηφιακό πολύμετρο – θερμόμετρο με αισθητήρα θερμοκρασίας. Για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας κλείνει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας και επανέρχεται σε λειτουργία πατώντας το μπουτόν POWER δύο φορές.

- Βαθμονομημένη κλίμακα μέτρησης του όγκου του αέρα  0 – 360 mL με υποδιαιρέσεις ανά 2 mL.

- Δύο στρόφιγγες τριών εισόδων κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

- Πλαστική σύριγγα των 20 mL με υποδιαιρέσεις ανά 1 mL.

#### Δ.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ

- Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης χρειάζονται οι παρακάτω γνώσεις από το σχολικό βιβλίο Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου :

- Ενότητα  1 – 2	:  Οι νόμοι των αερίων  (Νόμος του Boyle)

- Ενότητα  1 – 3	:  Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων

- Ενότητα  1 – 4	:  Κινητική θεωρία

#### Ε.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Γενική μεταβολή ονομάζεται η μεταβολή μιας ποσότητας ιδανικού αερίου, κατά την οποία καμία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές  p ,  V ,  T  δεν παραμένει σταθερή.

- Ο νόμος της γενικής μεταβολής έχει εξίσωση :

=  σταθ.  =  C γεν 	( 1α )

=    =  C γεν 	( 1β )

- Η σταθερή  C γεν  της γενικής μεταβολής εξαρτάται από τον αριθμό  n  των  mol  του αερίου.

- Σε  κανονικές  συνθήκες  πίεσης και θερμοκρασίας, ( p o = 1 atm  και  Τ ο = 273 Κ )  μία ποσότητα  n  mol αερίου καταλαμβάνει όγκο  Vo = n Vmol , οπότε από τον γενικό νόμο των αερίων προκύπτει το απλούστερο παράδειγμα καταστατικής εξίσωσης, που είναι γνωστή σαν καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων :

=   =    =  n   =  n ( R      ή

p V = n R T 	( 2 )

όπου :

n  = 	:  ο αριθμός των mol του αερίου

Μ  	:  η γραμμομοριακή μάζα του αερίου σε  kg / mol

R	:  η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων, που έχει την ίδια τιμή για όλα τα αέρια και η τιμή της εξαρτάται από τις μονάδες των  p ,  V ,  T :

R =    =  8,314 	(S.I.)

R  =    ( 	ή

R =    =  0,082

- Κάθε στιγμή η πίεση του αέρα στο δοχείο είναι :

p αέρα  =  p ατμ  +  p μαν      ή

p αέρα  ≈  ( 1,01  +  p μαν ) bar  =  ( 1  +  p μαν / 0,99 ) Atm

όπου  p ατμ  η ατμοσφαιρική πίεση και  p μαν  η ένδειξη (υπερπίεση) του μανομέτρου σε  bar.

- Μερικές αντιστοιχίες στις μονάδες πίεσης είναι οι παρακάτω :

1 Atm (φυσική ατμόσφαιρα)  =  1,01325 bar  =  760 Torr  =  101325 Pa

1 bar  =  0,9869233 Atm  =  750,0617  Torr  = 10 5 Pa

- Η μετατροπή ενός όγκου αέρα  V  από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος  T  στους  To = 273 K γίνεται ως εξής :

=          ή       Vo = 	( 3 )

- Η εύρεση του αριθμού  n  των  mol  όγκου  Vo  αέρα γίνεται ως εξής :

n =  	( 4 )

- Από την (4) αντικαθιστώντας την (3) βρίσκουμε ότι :

n =  	( 5 )

#### ΣΤ.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Το μανόμετρο είναι στηριγμένο στο κολάρο στο πάνω μέρος του μεταλλικού κυλινδρικού θαλάμου.

- Συνδέουμε τον εύκαμπτο σωλήνα του μεταλλικού μανομέτρου μέσω του τριπλού διακόπτη στην αντίστοιχη έξοδο στο πάνω μέρος του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου.

- Προσαρμόζουμε το αισθητήριο της θερμοκρασίας στην ειδική υποδοχή στο εξωτερικό του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου.

- Τοποθετούμε προσεκτικά τον κυλινδρικό μεταλλικό θάλαμο μέσα στο άδειο υδατόλουτρο προσέχοντας να προσαρμόσουμε τον λεπτό σωλήνα και το καλώδιο του θερμοζεύγους στην αντίστοιχη εγκοπή στο πάνω μέρος του υδατόλουτρου.

- Προσαρμόζουμε την κλίμακα μέτρησης του όγκου στην ειδική υποδοχή του κυλινδρικού μεταλλικού θαλάμου πίσω από το στέλεχος του εμβόλου.

- Προσαρμόζουμε κατάλληλα το φις του καλωδίου του θερμοζεύγους στην αντίστοιχη υποδοχή του πολυμέτρου, που σημειώνεται σαν  (οC) Κ TYPE THERMOCOUPLE. Ανοίγουμε το ψηφιακό πολύμετρο και θέτουμε τον επιλογέα στην αντίστοιχη θέση.

- Γυρίζουμε τα ρυθμιστικά των τριόδων στροφίγγων σε τέτοια θέση, ώστε να επιτρέπουν την εισαγωγή αέρα στον κυλινδρικό θάλαμο.

- Πιέζοντας το μοχλό απελευθέρωσης του στελέχους, ανεβάζουμε το έμβολο από το άγκιστρο επαναφοράς, ώστε ο κυλινδρικός μεταλλικός θάλαμος να περιέχει  160 mL αέρα.

- Γυρίζουμε το ρυθμιστικό της κάτω στρόφιγγας, ώστε ο χώρος του θαλάμου να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο.

#### Ζ.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

#### Λήψη  μετρήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Σε κάθε βήμα παρακάτω πρέπει να έχουμε σε κατάλληλη θέση τις στρόφιγγες, ώστε η σύριγγα :

- να επικοινωνεί μόνο με το περιβάλλον όταν τη γεμίζουμε εισάγοντας αέρα σ’ αυτή

- να επικοινωνεί μόνο με τον μεταλλικό θάλαμο και το μανόμετρο όταν την αδειάζουμε εξάγοντας αέρα προς τον θάλαμο.

- Σημειώνουμε την ένδειξη  θ  του ψηφιακού θερμομέτρου στον ΠΙΝΑΚΑ 1, την οποία θα διατηρούμε σταθερή σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής.

- Σημειώνουμε την τιμή  Vαρχ  του αρχικού όγκου του αέρα, που διαβάζουμε στην κλίμακα μέτρησης του όγκου, στον ΠΙΝΑΚΑ 1 ( είναι  π.χ.  Vαρχ = 160 mL που αντιστοιχούν σε  n αρχ  mol ).

- Σημειώνουμε σ’ αυτή τη θέση την ένδειξη  p μαν  του μανομέτρου στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Εισάγουμε στη σύριγγα από το περιβάλλον αέρα όγκου  Vσ = 20 mL,  που έστω ότι αντιστοιχούν σε  n σ  mol, τα οποία υπολογίζονται με τη βοήθεια της σχέσης (5) :

n σ =

- Προσθέτουμε στον μεταλλικό θάλαμο τα  n σ  mol αέρα της σύριγγας. Σημειώνουμε τη νέα τιμή των  ( n αρχ + n σ ) mol στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Σημειώνουμε τη νέα τιμή της ένδειξης  p μαν  του μανομέτρου στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία  4 – 6  μέχρι να προσθέσουμε στον μεταλλικό θάλαμο συνολικά  6 n σ  mol  αέρα και καταχωρούμε τις αντίστοιχες τιμές ποσότητας  n  και  p μαν  στον  ΠΙΝΑΚΑ 1, προσέχοντας να διατηρούμε σταθερή τη θερμοκρασία του αέρα.

#### Επεξεργασία  μετρήσεων

- Υπολογίζουμε την απόλυτη θερμοκρασία  Τ  από τη σχέση  Τ = θ + 273 και καταχωρούμε την τιμή στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Υπολογίζουμε την πίεση  p  του αέρα του θαλάμου ( σε bar και Atm )  και συμπληρώνουμε τις αντίστοιχες στήλες του ΠΙΝΑΚΑ 1.  [ p  ≈  ( 1,01  +  p μαν ) bar  ≈  ( 1  +  p μαν / 0,99 ) Atm ].

- Υπολογίζουμε την παράσταση  p ∙ Vαρχ / Τ  και συμπληρώνουμε την αντίστοιχη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ 1.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| --- |
| θ = …………… ο C = σταθ. Vαρχ = ……………. mL = ……………. L Τ = …………… Κ = σταθ. |
| n (mol) | p μαν (bar) | p = p ατμ + p μαν (bar) | p (Atm) | p ∙ V αρχ / T (Atm ∙ L / T) |
| n αρχ |  |  |  |  |
| n αρχ + n σ |  |  |  |  |
| n αρχ + 2 n σ |  |  |  |  |
| n αρχ + 3 n σ |  |  |  |  |
| n αρχ + 4 n σ |  |  |  |  |
| n αρχ + 5 n σ |  |  |  |  |
| n αρχ + 6 n σ |  |  |  |  |

- Συγκρίνουμε τις παραστάσεις  p ∙ Vαρχ / Τ  που αντιστοιχούν σε κάθε ποσότητα και διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση  p ∙ Vαρχ / T – n.

- Διαπιστώνουμε τη μορφή της γραφικής παράστασης  p ∙ Vαρχ / T – n  και διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Τι εκφράζει η κλίση της γραφικής παράστασης  p ∙ Vαρχ / T – n ;  Διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Από ποια μεγέθη εξαρτάται η σταθερή  C γεν  της γενικής μεταβολής ;  Διατυπώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4 διαγράφοντας τις κατάλληλες υπογραμμισμένες λέξεις.

- Υπολογίζουμε την κλίση της γραφικής παράστασης, η οποία εκφράζει την μέση πειραματική τιμή της σταθεράς  R π  των αερίων και σημειώνουμε την τιμή της συμπληρώνοντας στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 5.

- Υπολογίζουμε το σφάλμα  σ % =  100 %  της μέσης πειραματικής τιμής  σε σχέση με τη θεωρητική τιμή  R θ = 0,082 atm ∙ L / mol ∙ K  της σταθεράς των αερίων και σημειώνουμε την τιμή του συμπληρώνοντας στον ΠΙΝΑΚΑ 2 το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παράσταση p ∙ Vαρχ / Τ στο πείραμά μας είναι / δεν είναι σταθερή. Η γραφική παράσταση p ∙ Vαρχ / T – n έχει μορφή ευθείας / υπερβολής και αυτό σημαίνει ότι είναι / δεν είναι ανάλογη της ποσότητας n του αέρα. Η κλίση της γραφικής παράστασης p ∙ Vαρχ / T – n εκφράζει / δεν εκφράζει την μέση πειραματική τιμή της σταθεράς R π των αερίων. Η σταθερή C γεν της γενικής μεταβολής εξαρτάται από την πίεση p / τον όγκο V / τη θερμοκρασία Τ / τον αριθμό n των mol του αερίου. Η κλίση της ευθείας p ∙ Vαρχ / T – n είναι R π = …………………… atm ∙ L / mol ∙ K . Το σφάλμα σ % μεταξύ της μέσης πειραματικής τιμής και της θεωρητικής τιμής R θ της σταθεράς των αερίων είναι ……………… %.

#### Η.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τη μορφή της γραφικής παράστασης  p ∙ Vαρχ / T  –  n ;

- Πού οφείλεται η απόκλιση μεταξύ της πειραματικής και της θεωρητικής τιμής της σταθεράς R των αερίων ;