ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      Ονοματεπώνυμο:……………..………………… Τάξη:.….Ημ/νία:……...

ΣΤΟΧΟΙ:

Να μπορεί ο μαθητής αφού χαράξει τη χαρακτηριστική καμπύλη πηγής, να προσδιορίζει γραφικά την τιμή της εσωτερικής αντίστασης και την τιμή της πολικής τάση της πηγής καθώς και την τιμή της έντασης του ρεύματος βραχυκύκλωσης.

Να μπορεί ο μαθητής αφού χαράξει τη χαρακτηριστική καμπύλη ωμικού καταναλωτή (αντιστάτη) να προσδιορίζει γραφικά την τιμή της αντίστασης και να επιβεβαιώνει την ισχύ του νόμου του Ωμ.

| ΥΛΙΚΑ: Μπαταρία 4,5V Διακόπτης μπουτόν Ροοστάτης 20 Ω, 8W Τροφοδοτικό Άγνωστος αντιστάτης από 10 έως 100 Ωμ | ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Αμπερόμετρο Βολτόμετρο Αγωγοί σύνδεσης αμελητέας αντίστασης |
| --- | --- |

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής

- Πραγματοποίησε το παρακάτω κύκλωμα.

- Ρύθμισε το ροοστάτη στη θέση «7» και πριν κλείσεις τον διακόπτη ζήτησε από τον καθηγητή σου να ελέγξει το κύκλωμα.

- Σημείωσε την τιμή του βολτομέτρου (με ανοιχτό διακόπτη).

Αυτή είναι η ΗΕΔ της πηγής.

| θέση | I (A) | Vπ (V) |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| 6 |  |  |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |
| 0 |  |  |

- Για καθεμία από τις θέσεις του επιλογέα του ροοστάτη από το «7» έως το «0» πάρε ζεύγη μετρήσεων τάσης V και έντασης ρεύματος I, από τα σχετικά όργανα και συμπλήρωσε τον Πίνακα 1. Σε κάθε λήψη μέτρησης θα πρέπει να πιέζεται ο διακόπτης μπουτόν στιγμιαία.

- Με τις τιμές του Πίνακα 1 φτιάξε τη γραφική παράσταση Vπ = f(I) και χάραξε την ιδανική ευθεία ανάμεσα στα πειραματικά σημεία μέχρι να τμήσει τους άξονες.

Πίνακας 1

- Ποια είναι η φυσική σημασία της κλίσης της καμπύλης;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποια είναι η φυσική σημασία του σημείου τομής της καμπύλης με τον άξονα Vπ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ποια είναι η φυσική σημασία  του σημείου τομής της καμπύλης με τον άξονα I;

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Χαρακτηριστική καμπύλη ωμικού καταναλωτή.

- Πραγματοποίησε το παρακάτω κύκλωμα  συνδέοντας τα καλώδια στην έξοδο του τροφοδοτικού 0….20V/6A, και ζήτησε έλεγχο από τον καθηγητή σου πριν ανάψεις το διακόπτη του τροφοδοτικού.

- Πάρε τις τιμές των οργάνων με ανοικτό διακόπτη και στη συνέχεια αφού κλείσεις τον διακόπτη  πάρε τιμές για τάσεις τροφοδοσίας 2V, 4V, 6V, 8V και 10V και συμπλήρωσε τον Πίνακα 2

| Τάση τροφοδοσίας | I (A) | VR (V) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 2 |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |

Πίνακας 2

- Κάνε τη γραφική παράσταση VR=f(I)

- Υπακούει η καμπύλη στην εξίσωση VR=I. R ;

- Ποια είναι η φυσική σημασία της κλίσης της καμπύλης;

- Αν η γραφική παράσταση ήταν I=f(VR)  ποια θα ήταν η φυσική σημασία της κλίσης της καμπύλης;

# Text boxes

0

V

A

Πηγή       Ε    r

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

V

A

R

+  -

Ε =

I (A)

Vπ (V)

1

2

3

4

5

6

7

Πριν χρησιμοποιηθεί ο ροοστάτης απαιτείται η ακόλουθη προετοιμασία:

Κόβουμε και κολλάμε ένα χαρτάκι στο ροοστάτη και σημειώνουμε στο χαρτί τις θέσεις 0 (επιλογέας τέρμα αριστερά) έως 7 (επιλογέας στο ανώτερο σημείο) με τις αποστάσεις που φαίνονται στο σχήμα.

Αυτές οι θέσεις θα χρησιμοποιηθούν στη λήψη μετρήσεων.

I (A)

1				2				3				4				5

- 21   2

4

3

2

1