ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΑΣΙΜΩΝ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ  ΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕ  ΤΟΝ  ΣΩΛΗΝΑ  KUNDT

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΗΧΟΥ  ΣΤΟΝ  ΑΕΡΑ

( ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ   ΕΚΦΕ  Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ )

#### Α.  ΣΤΟΧΟΙ

- Η εξοικείωση με τη χρήση απλών πειραματικών διατάξεων.

- Η εξοικείωση με τη χρήση γεννήτριας ακουστικών συχνοτήτων.

- Η ικανότητα εύρεσης των μέγιστων του στάσιμου ακουστικού κύματος.

- Η εξοικείωση με μετρήσεις μήκους.

- Η εξοικείωση με μετρήσεις θερμοκρασίας.

- Η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στην εξαναγκασμένη ταλάντωση όγκου αέρα.

- Η κατανόηση και η εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται κατά τις μετρήσεις.

#### Β.  ΘΕΜΑ

- Ήχος γνωστής συχνότητας διεγείρει σε εξαναγκασμένη ταλάντωση όγκο αέρα, του οποίου η ιδιοσυχνότητα μπορεί να μεταβάλλεται. Κατά τον συντονισμό μετράμε το μήκος κύματος  λ  και από αυτό βρίσκουμε πειραματικά την ταχύτητα  υ θ  του ήχου στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου καθώς και την ταχύτητα  υ ο  του ήχου σε θερμοκρασία  0 οC.

#### Γ.  ΟΡΓΑΝΑ

- Διαφανής κυλινδρικός σωλήνας μήκους 70 cm με χειροκίνητο έμβολο πάνω σε βάση στήριξης

- Μεγάφωνο ισχύος  0,25 W  ενσωματωμένο στη βάση κοντά στο ανοικτό άκρο του σωλήνα

- Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων με ενισχυτή  10 W

- Μετροταινία ενσωματωμένη στον διαφανή σωλήνα

#### Δ.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ

- Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης χρειάζονται οι παρακάτω γνώσεις από το σχολικό βιβλίο Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου :

- Ενότητα  1 – 6	:  Μηχανικές ταλαντώσεις

- Ενότητα  1 – 7	:  Σύνθεση ταλαντώσεων

- Ενότητα  2 – 5	:  Στάσιμα κύματα

#### Ε.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ο αέρας που βρίσκεται στον σωλήνα έχει τη δική του συχνότητα δόνησης και με κατάλληλη διέγερση μπορούν να δημιουργηθούν μόνιμα στάσιμα κύματα από τη συμβολή του προσπίπτοντος και του ανακλώμενου κύματος.

- Στην παρούσα περίπτωση ο όγκος του αέρα περιορίζεται από κυλινδρικό δοχείο ανοικτό στο ένα άκρο, το άλλο άκρο του οποίου  μπορεί να είναι μεταβλητό μέσω εμβόλου.

- Η διέγερση του όγκου του αέρα γίνεται από το ηχητικό κύμα που εκπέμπεται από μεγάφωνο, το οποίο τροφοδοτείται από γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων.

- Στην επιφάνεια του εμβόλου αντιστοιχεί πάντοτε δεσμικό σημείο κίνησης του στάσιμου κύματος, ενώ στο ανοικτό άκρο του σωλήνα κατά τον συντονισμό αντιστοιχεί κοιλία κίνησης. Στην πραγματικότητα η κοιλία κίνησης δημιουργείται ελαφρά έξω από το χείλος του σωλήνα.

- Κατά την έναρξη του πειράματος έχουμε το έμβολο κοντά στο ανοικτό άκρο και επιδιώκουμε συντονισμό απομακρύνοντας το έμβολο. Ο συντονισμός εντοπίζεται από την ενίσχυση του ήχου, που  παράγεται από τον δονούμενο όγκο αέρα.

- Με απομάκρυνση του εμβόλου επιτυγχάνεται ενίσχυση του ήχου διαδοχικά στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. θέση συντονισμού.

- Ο συντονισμός επιτυγχάνεται όταν το μήκος της στήλης του αέρα είναι περιττό πολλαπλάσιο του  λ/4, δηλαδή όταν μεταξύ του μήκους  ℓ της στήλης αέρα και του μήκους κύματος  λ  ισχύει η σχέση :

ℓ = (2n + 1)   	( 1 )

από την οποία βρίσκουμε :

λ = 	( 2 )

όπου  n = 0, 1, 2, 3, …

- Από την εξίσωση (2) υπολογίζουμε το μήκος κύματος  λ  για κάποια τιμή του  n,  αν μετρήσουμε το αντίστοιχο  ℓ.

- Με γνωστά το μήκος κύματος  λ  και τη συχνότητα  f  του ήχου βρίσκουμε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα για τη θερμοκρασία δωματίου από τη σχέση :

υ = λ f                       	( 3 )

υ =  f 	( 4 )

- Η ταχύτητα του ήχου  υ θ σε θερμοκρασία δωματίου  θ  συνδέεται με την ταχύτητα του ήχου  υ ο  σε θερμοκρασία  0 οC με τη σχέση :

υ θ  =  υ ο 	( 5 )

όπου  υ ο = 331 m/s.

#### ΣΤ.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετούμε τη συσκευή με τον σωλήνα, το έμβολο και το μεγάφωνο στον πάγκο εργασίας.

- Έχοντας το κουμπί ρύθμισης πλάτους (AMPLITUDE) της γεννήτριας ακουστικών συχνοτήτων τέρμα αριστερά (κλειστό), συνδέουμε το μεγάφωνο με την έξοδο ισχύος της γεννήτριας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Η έξοδος ισχύος της γεννήτριας έχει ισχύ 10 W, ενώ η ισχύς του μεγαφώνου είναι μόνο  0,25 W και έτσι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του !

- Κατά τη σύνδεση του μεγαφώνου προσέχουμε την πολικότητα.

#### Ζ.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

#### Λήψη  μετρήσεων

- Τοποθετούμε το έμβολο μέσα στον σωλήνα και το μετακινούμε, ώστε να βρίσκεται κοντά στο ανοικτό χείλος του σωλήνα  ( προς το μεγάφωνο ).

- Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων στο δίκτυο, τη θέτουμε σε λειτουργία και επιλέγουμε καταρχήν ημιτονική συχνότητα εργασίας  600 Hz.

- Γυρίζουμε το κουμπί AMPLITUDE αργά ώστε ο δείκτης του να αντιστοιχεί στη θέση 9 ενός ρολογιού.

- Απομακρύνουμε αργά το έμβολο από το μεγάφωνο και εντοπίζουμε το πρώτο μέγιστο της έντασης του ήχου  ( πρώτη θέση συντονισμού ). Μετράμε το μήκος  ℓ 1  του σωλήνα με τη μετροταινία και το σημειώνουμε στον  ΠΙΝΑΚΑ  (μέτρηση ℓ1 για f = 600 Hz).

- Συνεχίζουμε τη μετακίνηση του εμβόλου μέχρι να επιτύχουμε το δεύτερο μέγιστο της έντασης του ήχου  ( δεύτερη θέση συντονισμού ). Μετράμε το μήκος  ℓ 2  του σωλήνα με τη μετροταινία και το σημειώνουμε στον  ΠΙΝΑΚΑ  .

- Για μεγαλύτερη ακρίβεια, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία  2 – 5 τρεις φορές  και υπολογίζουμε την ταχύτητα του  ήχου  που προκύπτει κάθε φορά.

- Μετράμε τη θερμοκρασία  θ του δωματίου και τη σημειώνουμε στον ΠΙΝΑΚΑ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ( θ = 20o C) f =600 Hz |
| --- |
| 600 Hz | Μετρηση 1 | Μετρηση 2 | Μετρηση 3 |
| ℓ 1 ( cm ) |  |  |  |
| ℓ 2 ( cm ) |  |  |  |
| λ =2(ℓ 1- ℓ 2) |  |  |  |
| uθπ = λ . f |  |  |  |
| Μέσος όρος τιμών στα 600 Hz | uθπ1 = …..…. m/s |

- Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για συχνότητες  800 Hz και  1000 Hz και συμπληρώνουμε τους πίνακες  2 και 3.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ( θ = 20o C) f =800 Hz |
| --- |
| 800 Hz | Μετρηση 1 | Μετρηση 2 | Μετρηση 3 |
| ℓ 1 ( cm ) |  |  |  |
| ℓ 2 ( cm ) |  |  |  |
| λ =2(ℓ 1- ℓ 2) |  |  |  |
| uθπ = λ . f |  |  |  |
| Μέσος όρος τιμών στα 800 Hz | uθπ2 = ……….m/s |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ( θ = 20o C) f =1000 Hz |
| --- |
| 1000 Hz | Μετρηση 1 | Μετρηση 2 | Μετρηση 3 |
| ℓ 1 ( cm ) |  |  |  |
| ℓ 2 ( cm ) |  |  |  |
| λ =2(ℓ 1- ℓ 2) |  |  |  |
| uθπ = λ . f |  |  |  |
| Μέσος όρος τιμών στα 1000 Hz | uθπ3 = …………m/s |

#### ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΥΣ θο C.

#### ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ  0ο C  - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

#### ΣΤΟΥΣ  0ο C

#### Με δεδομένο ότι στους 0ο C η θεωρητική τιμή της ταχύτητας του ήχου είναι  u0θ =331 m/s υπολογίζουμε το σχετικό σφάλμα :

#### Η.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλεται το σφάλμα στη μέτρηση των μηκών  ℓ  στον σωλήνα ;

- Πόση είναι η απόσταση μεταξύ δύο κοιλιών ;

- Σε πόση απόσταση από το χείλος του σωλήνα βρίσκεται ο πρώτος δεσμός κίνησης ;

- Ποια είναι η ελάχιστη ακουστική συχνότητα με την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα μόνο μέγιστο έντασης του ήχου με τον σωλήνα που διαθέτουμε ;

- Επηρεάζεται η ταχύτητα του ήχου από τη θερμοκρασία του δωματίου ;