Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ κατεύθυνσης   ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΞΙΔΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

- Προχοϊδα  των 50mL σε μεταλλική βάση και μικρό χωνί για τη πλήρωση της.

- Μαγνητικός αναδευτήρας.

- Ποτήρι ζέσεως 250mL

- Κωνική φιάλη 250mL

- Σιφώνιο μέτρησης (πιπέτα) του1mL η των 2mL

- Υδροβολέας με απιονισμένο νερό.

- Διάλυμα   NaOH  0,1Μ   (παρατ. 1) και

- Ξίδι εμπορίου

- Διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης.

- Multilog –   κεντρική μονάδα

- Multilog – αισθητήρας και ηλεκτρόδιο pH (παρατ. 2)  SOS

Πειραματική διαδικασία

      - Κλασσική μέθοδος

- Σε κωνική φιάλη των 250mL η των 100mL λαμβάνεται με τη πιπέτα 1mL (παρατ. 3)από το προς μέτρηση ξίδι εμπορίου και προσεγγιστικά 25-50 mL νερό απεσταγμένο και 2-3 στγ. δ. φαινολοφθαλεϊνης.

- Πληρούται η προχοϊδα με το δ. NaOH  0,1Μ και σημειώνεται η ένδειξη V1.

- Προστίθεται δ. NaOH 0,1Μ  από τη προχοϊδα στη κωνική υπό συνεχή ανάδευση. (παρατ. 4)

- Όταν παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος του δείκτη σε ανοικτό κόκκινο σταθερό για λίγα sec η ογκομέτρηση διακόπτεται και σημειώνεται η ένδειξη V2.

- H διαφορά V2 -V1 είναι ο όγκος V mL του δ. NaOH 0,1Μ που καταναλώθηκε για την εξουδετέρωση η V*10-4 mol NaOH.

Τόσα είναι και τα mol CH3COOH που περιέχονται στο 1mL ξίδι που εξουδετερώθηκε.

      - Μέθοδος με χρήση Multilog.

- Σε ποτήρι ζέσεως των 250mL   λαμβάνεται με τη πιπέτα 1mL από το προς μέτρηση ξίδι εμπορίου και προσεγγιστικά 60-80 mL νερό απεσταγμένο και 2-3 στγ. δ. φαινολοφθαλεϊνης.

- Το ποτήρι ζέσεως τοποθετείται πάνω στον μαγνητικό αναδευτήρα με το πιο μικρό μαγνήτη μέσα.

- Προσαρμόζεται στο ποτήρι ζέσεως ο αισθητήρας του pH.

- Πληρούται η προχοϊδα με το δ. NaOH  0,1Μ και σημειώνεται η ένδειξη V1.

- Με κλειστό το Multilog συνδέεται στην υποδοχή Ι/Ο-1  ο αισθητήρας του pH.

- Τίθεται σε λειτουργία το Multilog και στον Η/Υ το πρόγραμμα DB-Lab 3.2

- Αριστερό κλικ του ποντικιού στο μενού «Καταγραφέας» και…..

- επιλέγουμε το «Πίνακας Ελέγχου»

- Στην ένδειξη “Είσοδος 1” επιλέγουμε pH.

- Στην ένδειξη “Ρυθμός” επιλέγουμε 1/10s.

- Στην ένδειξη “Σημεία” επιλέγουμε 100.

- Ανοίγουμε τη προχοϊδα περίπου κατά το ήμισυ (1 σταγόνα ανά 2-4 sec)και ταυτόχρονα αριστερό κλικ στο «Λήψη δεδομένων».

Στην οθόνη παρατηρείται η μεταβολή του pH σε σχέση με το χρόνο (Διάγραμμα pH_ I/O1)

- Λαμβάνεται η ένδειξη της προχοϊδας V2 ( χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της ) στο εκτιμώμενο ως ισοδύναμο σημείο (μεγιστοποίηση της κλίσης και αλλαγή χρώματος δείκτη)

- Όταν το pH πλησιάσει τη τιμή 12 ( οπότε έχει σχηματιστεί η γραφική παράσταση[κόκκινο χρώμα] που ακολουθεί) επιλέγουμε από το μενού «Καταγραφέας»  το «διακοπή καταγραφής» και σημειώνεται η ένδειξη  της προχοϊδας V3.

Για ακριβή εκτίμηση του ισοδύναμου σημείου ακολουθείται επιπλέον η παρακάτω διαδικασία.

- Αριστερό κλικ του ποντικιού στο μενού «Ανάλυση»

- Αριστερό κλικ του ποντικιού στο «Παράγωγος».

- Εμφανίζεται διάγραμμα:  παράγωγος pH(I/O1) Για να συμπτύξουμε τα δύο γραφήματα….

- Αριστερό κλικ του ποντικιού στο μενού «Επεξεργασία» και επιλέγουμε το «Αντιγραφή»

- Αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο Διάγραμμα pH_ I/O1

- Αριστερό κλικ του ποντικιού στο μενού «Επεξεργασία» και επιλέγουμε το «Επικόλληση» και εμφανίζεται το συμπεπτυγμένο γράφημα όπως στο παρακάτω σχήμα.

- Πατώντας το πλήκτρο: (πίνακας τιμών) αριστερά στην οθόνη

εμφανίζεται ο πίνακας τιμών όπου στη μέγιστη τιμή παραγώγου προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια το ισοδύναμο σημείο και το αντίστοιχο pH. ( βλέπε οθόνη στο επόμενο φύλλο)

- Από τη συνολική κατανάλωση Vολ NaOH = V3-V1 και από τους χρόνους t ολ και t ισοδύναμου σημείου βρίσκουμε τη ποσότητα δ. NaOH μέχρι το ισοδύναμο σημείο = Vισοδ. NaOH και προχωρούμε ομοίως στους υπολογισμούς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Παρασκευή NaOH 0,1Μ:  4,04 g/ L    Το στερεό proanalysed NaOH συνήθως είναι 99%.  Διατήρηση του διαλύματος σε πλαστική φιάλη.

- Το ηλεκτρόδιο του πεχαμέτρου είναι πολύ ακριβό και ευαίσθητο όργανο.

Απαιτείται η διατήρηση της μεμβράνης του πεχαμέτρου σε δ. ΚCl 3Μ που τοποθετείται στο προστατευτικό καπάκι της μεμβράνης. Το διάλυμα περιέχεται στη συσκευασία η παρέχεται από το ΕΚΦΕ.

Το ηλεκτρόδιο πριν τη χρησιμοποίηση του σε νέο διάλυμα ξεπλένεται με νερό (χρήση υδροβολέα)  και σκουπίζεται απαλά με  διηθητικό χαρτί η χαρτί κουζίνας.

- Απλοποιείται η διαδικασία του εργαστηριακού οδηγού με τις αραιώσεις χάριν ευκολίας.

Η τελικά ογκομετρούμενη ποσότητα όμως παραμένει 1mL.

- Για ευκολία προσθέτουμε 7-8 mL με πιο γρήγορο ρυθμό και κατόπιν στάγδην και αργά.       Αυτό επειδή η αναμενόμενη κατανάλωση για ένα ξίδι εμπορίου (6% η 1Μ σε CH3COOH ) είναι 10 mL δ. NaOH

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Κλασσική μέθοδος

| 1 | V2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | V2 |  |
| 3 | V NaOH = V2-V1 |  |
| 4 | mol NaOH |  |
| 5 | mol CH3COOH στο 1 mL ξίδι |  |
| 6 | mol CH3COOH στο 1L ξίδι |  |
| 7 | gr CH3COOH στο 1L ξίδι |  |
| 8 | % κ.ο περιεκτικότητα ξιδιού σε CH3COOH (ΜΒ=60) |  |

2. με χρήση Multilog

| 1 | V1 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | V3 |  |
| 3 | Vολ NaOH = V3-V1 |  |
| 4 | t ολ |  |
| 5 | t ισοδύναμου σημείου |  |
| 6 | Vισοδ. NaOH = Vολ NaOH * t ισοδ/ t ολ |  |
| 7 | mol ισοδ. NaOH |  |
| 8 | mol CH3COOH στο 1 mL ξίδι |  |
| 9 | mol CH3COOH στο 1L ξίδι |  |
| 10 | gr CH3COOH στο 1L ξίδι |  |
| 11 | % κ.ο περιεκτικότητα ξιδιού σε CH3COOH (ΜΒ=60) |  |