Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ κατεύθυνσης   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Θα χρειαστούν:

- Δύο προχοϊδες των 50mL και δυο μικρά χωνιά διήθησης για τη πλήρωση τους. (παρατ. 1)

- Πεχάμετρο   (παρατ. 2)  SOS

- Δύο ογκομετρικούς κυλίνδρους των 25 mL η των 50 mL.

- 4-6 ποτήρια ζέσης των 50 ,100  200mL όπου θα τίθενται τα διαλύματα προς μέτρηση του pH .

- 2 σιφώνια μέτρησης (πιπέτες) των 10mL η των 5mL

- Υδροβολέας με απιονισμένο νερό.

- Διαλύματα CH3COOH, NaOH, HCl, NH3   2Μ , όγκου 100 mL έκαστο. (παρατ. 3)

Πειραματική διαδικασία

      - Παρασκευή ρυθμιστικού pH 4,7

- Πληρούται η μια προχοϊδα με CH3COOH 2Μ και η άλλη με NaOH 2Μ.

Έτσι αποφεύγεται η χρήση πολλών γυάλινων φιαλών και σωλήνων και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επίσης μπορεί να  παρασκευαστεί  εύκολα οποιοσδήποτε όγκος ρυθμιστικού διαλύματος αναμιγνύοντας  CH3COOH 2Μ,  NaOH 2Μ,  νερό  σε αναλογία 2:1:1

- Σε ποτήρι των 200mL  προστίθενται (με τη προχοϊδα)  50 mL CH3COOH 2Μ και  25 mL NaOH 2Μ και (με τον ογκομετρικό σωλήνα) 25mL νερό.

- Μετριέται και  καταγράφεται το pH (pH ρυθμ.1) (παρατ. 4)

2.  Μεταβολή του pH του ρυθμιστικού 4,7 .

- Λαμβάνονται 25mL του προηγούμενου ρυθμιστικού δ/τος σε ποτήρι των 50 mL και προστίθεται  1 ml NaOH 2M

Μετριέται και  καταγράφεται το pH (pH ρυθμ.1+ 1 mL NaOH)

- Η προσθήκη 1 mL NaOH 2M επαναλαμβάνεται μέχρι να μεταβληθεί το pH κατά 1 μονάδα και  να καταγράφονται οι ενδιάμεσες μετρήσεις στο πίνακα: (ρυθμ.1+ 2 mLNaOH), (ρυθμ.1+ 3 mL NaOH) κλπ.

Ανάγοντας στο 1 lt υπολογίζεται η ρυθμιστική ικανότητα. (παρατ. 5)

- Λαμβάνονται  25mL νερού σε ποτήρι των 50 mL και προστίθεται 1 mL NaOH 2M

Μετριέται και  καταγράφεται το pH (Η2Ο+ 1 mL NaOH) και συγκρίνεται η μεταβολή του pH που τώρα είναι σημαντική.

- Λαμβάνονται 25mL του ρυθμιστικού δ/τος σε ποτήρι των 50 mL και προστίθεται 1 mL HCl 2M

Μετριέται και  καταγράφεται το pH (pH ρυθμ.1+ 1 ml HCl)

- Λαμβάνονται 25mL νερού σε ποτήρι των 50 mL και προστίθεται 1 mL HCl 2M

Μετριέται και  καταγράφεται το pH (Η2Ο+ 1 mL HCl) και συγκρίνεται η μεταβολή του pH  που τώρα είναι σημαντική.

- Προαιρετικά: Αραιώνεται 1 mL ρυθμιστικού με 100mL νερού περίπου και μετριέται και  καταγράφεται το pH (ρυθμ.1 Χ 100 φορές)

3.Παρασκευή ρυθμιστικού pH 9,3    4.Μεταβολή του pH του ρυθμιστικού 9,3

Με ανάλογες διαδικασίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Με τη χρήση προχοϊδων αποφεύγουμε τη χρήση πολλών γυάλινων φιαλών και σωλήνων και επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια

-Για τη καλή λειτουργία τους απαιτείται λίπανση της περιστρεφόμενης στρόφιγγας με ελάχιστη ποσότητα βαζελίνης η σιλικόνης.

-Απαιτείται επίσης   ξέπλυμα με απιονισμένο νερό στο τέλος της άσκησης.

Ιδιαίτερα επιβάλλεται καλό ξέπλυμα μετά τη χρήση διαλυμάτων ΝαΟΗ και ΚΟΗ πρός αποφυγή εμπλοκής της στρόφιγγας.

- Το ηλεκτρόδιο του πεχαμέτρου είναι πολύ ακριβό και ευαίσθητο όργανο.

-Απαιτείται η διατήρηση της μεμβράνης του πεχαμέτρου σε δ. ΚCl 3Μ που τοποθετείται στο προστατευτικό καπάκι της μεμβράνης. Το διάλυμα περιέχεται στη συσκευασία η παρέχεται από το ΕΚΦΕ.

-Απαιτείται επίσης η βαθμονόμηση του (calibration) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη (manual).

-Ρυθμιστικά διαλύματα με pH 4, 7, 10 διατίθενται στη συσκευασία του οργάνου η παρέχονται από το ΕΚΦΕ.

-Τα ρυθμιστικά είναι ευαλλοίωτα γι’ αυτό φυλάσσονται σε ψυγείο.

- Παρασκευή CH3COOH 2Μ:   11,4  mL πυκνού /100 mL τελικού διαλύματος  η προτιμότερο 12,0 g/100mL τελικού διαλύματος.

Παρασκευή NaOH 2Μ:          8,1 g/100 mL    Το στερεό proanalysed NaOH συνήθως είναι 99%.

- Το ηλεκτρόδιο πριν τη χρησιμοποίηση του σε νέο διάλυμα ξεπλένεται με νερό (χρήση υδροβολέα)  και σκουπίζεται απαλά με  διηθητικό χαρτί η χαρτί κουζίνας.

5. Ρυθμιστική ικανότητα ενός ρυθμιστικού διαλύματος είναι τα mol ισχυρού οξέος ή βάσης, τα

οποία πρέπει να προστεθούν σε 1 L αυτού, ώστε να μεταβληθεί η τιμή του pH κατά μία μονάδα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πριν την ανάμιξη:

50 ml CH3COOH  2 M  περιέχουν              n = CV = 2 . 0,05 = 0,1 mol

25 ml NaOH          2 M  περιέχουν              n = CV = 2 . 0,025 = 0,05 mol

Μετά την ανάμιξη:

CH3COOH   +   NaOH   →   CH3COONa    +   H2O

αρχ.(mol)           0,1                0,05                    -

τελ.                  0,05                 -                       0,05

Άρα έχουμε 100 ml ρυθμιστικού διαλύματος 0,5 Μ CH3COOH και 0,5 Μ CH3COONa  με

pH = pka + log Cβ/Cο = 4,74

Στα 25 ml ρυθμιστικού διαλύματος περιέχονται:

1,25 . 10-2 mol CH3COOH και  1,25 . 10-2 mol CH3COONa .

Έστω ότι απαιτούνται V L διαλύματος NaOH 2 Μ, για να μεταβληθεί το pH του ρυθμιστικού μία μονάδα:

pH = pka + log Cβ/Cο  ( 1 = log Cβ/Cο  ( Cβ = 10Cο

( 1,25 . 10-2 + 2V = 10 (1,25 . 10-2 - 2V)

( V = 5,11 . 10-3 L    ή   5,11 mL

Για να υπολογίσουμε τη ρυθμιστική ικανότητα πρέπει να κάνουμε αναγωγή στο 1 L διαλύματος:

Στα  5,11 mL διαλύματος NaOH  2 M περιέχονται 1,022 . 10-2  mol NaOH,

άρα για 1 L ρυθμιστικού διαλύματος απαιτούνται 1,022 . 10-2  mol . 1000/25 = 0,41 mol NaOH.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ρυθμιστικό 4,7

|  | διάλυμα | pH | Μεταβολή pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH ρυθμ.1 |  |  |
| 2 | pH ρυθμ.1+ 1 mL NaOH |  |  |
| 3 | ρυθμ.1+ 2 mL NaOH |  |  |
| 4 | ρυθμ.1+ 3 mL NaOH |  |  |
| 5 | ρυθμ.1+ 4 mL NaOH |  |  |
| 6 | ρυθμ.1+ 5 mL NaOH |  |  |
| 7 | ρυθμ.1+ 6 mL NaOH |  |  |
| 8 | pH Η2Ο |  |  |
| 9 | pH Η2Ο+ 1 ml NaOH |  |  |
| 10 | pH ρυθμ.1+ 1 mL HCl |  |  |
| 11 | Η2Ο+ 1 mL HCl |  |  |
|  | ρυθμ.1 Χ 100 φορές αραίωση |  |  |

Ρυθμιστική ικανότητα=

1. Ρυθμιστικό 9,3

|  | διάλυμα | pH | Μεταβολή pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | pH ρυθμ.2 |  |  |
| 12 | pH ρυθμ.2+ 1 mL HCl |  |  |
| 13 | ρυθμ.2+ 2 mL HCl |  |  |
| 14 | ρυθμ.2+ 3 mL HCl |  |  |
| 15 | ρυθμ.2+ 4 mL HCl |  |  |
| 16 | ρυθμ.2+ 5 mL HCl |  |  |
| 17 | ρυθμ.2+ 6 mL HCl |  |  |
| 18 | Η2Ο+ 1 mL HCl (ίδια με τη μέτρηση 8) |  |  |
| 19 | pH ρυθμ.1+ 1 mL NaOH |  |  |
| 20 | Η2Ο+ 1 mL NaOH (ίδια με τη μέτρηση 10) |  |  |
|  | ρυθμ.1 Χ 100 φορές αραίωση |  |  |

Ρυθμιστική ικανότητα=