ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΣΕΝΆΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Φυσική Γυμνασίου : Ηλεκτρικά δίπολα – Νόμος του Ohm

2.  ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Γ’ Γυμνασίου

3.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προβλέπεται από το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών φυσικής Γ’ Γυμνασίου η διδασκαλία της ενότητας 2 « Ηλεκτρικό ρεύμα – αντίσταση διπόλου, Νομος του Ohm”». Επίσης προβλέπεται η πραγματοποίηση ως υποχρεωτικής της εργαστηριακής άσκησης ο Νόμος του Ohm.

Στόχοι:  Από την διδακτική αυτή παρέμβαση επιδιώκεται οι μαθητές :

- Να σχεδιάζουν  και να κατασκευάζουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα του οποίου δίνεται η εικόνα και η περιγραφή, στο πραγματικό και στο εικονικό εργαστήριο.

- Να εντοπίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της Έντασης του ρεύματος σε ένα κύκλωμα.

- Να ορίζουν και να μετρούν την αντίσταση ενός αγωγού.

- Να εξοικειωθούν με τη χρήση  του αμπερόμετρου και βολτόμετρου για να παίρνουν μετρήσεις .

- Να εξάγουν τον Νόμο του Ωμ από πειραματικά δεδομένα.

- Να σχεδιάζουν την χαρακτηριστική καμπύλη του αντιστάτη και να εξάγουν συμπεράσματα από την μορφή της .

- Να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις με τους συμμαθητές τους .

Η Διάρκεια  του διδακτικού σεναρίου εκτιμάται σε   2 ώρες. Η πρώτη διδακτική ώρα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 1 και 2.

Χωροσ kai υλικοτεχνικη υποδομη:

Η πρώτη διδακτική ώρα γίνεται στο ΣΕΦΕ  και απαιτούνται τα παρακάτω:

Τροφοδοτικό  DC , 1 λαμπτήρα 12V και 1 λαμπτήρα 7,2V  σε λυχνιολαβές, αμπερόμετρο , βολτόμετρο. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες  των 4 .

Η δεύτερη γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές κάθονται ανά 2 σε μια θέση.

Απαιτείται η χρήση του λογισμικού EDISON που είναι προεγκατεστημένο στα PC του εργαστηρίου και βιντεοπροβολέας που τον χειρίζεται ο εκπαιδευτικός.

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ και ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές

- Ταυτίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα με τα αποτελέσματά του. Το ρεύμα άλλοτε είναι φως άλλοτε θερμότητα κ.λ.π.

- Δεν διακρίνουν τη διαφορά τάσης – έντασης.

- Θεωρούν ότι η αναλογία τάσης έντασης (Νόμος Ωμ ) ισχύει σε όλα τα δίπολα.

- Θεωρούν ότι όταν μεγαλώνει το ρεύμα , μεγαλώνει και η αντίσταση του αγωγού.

7.  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ.

Ορισμός ηλεκτρικού ρεύματος , ένταση , τάση , ηλεκτρικό κύκλωμα.

Έχει προηγηθεί επίδειξη λειτουργίας των οργάνων και του λογισμικού EDISON

9.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στο πρώτο φύλλο εργασίας στο ΣΕΦΕ χρησιμοποιείται η στρατηγική αυτή που προτείνει στους μαθητές πρώτα να προβλέψουν, στην συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεών τους και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Πρόβλεψη ( Επιβεβαίωση  ( Συμπεράσματα

Στο 2ο φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης του νόμου του Ωμ.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1η διδακτικτή ώρα

Στην δραστηριότητα 1 επιδιώκεται οι μαθητές να ανακαλύψουν την σύνδεση τάσης τροφοδοσίας  – έντασης του ρεύματος σε δεδομένο αγωγό, γενικά χωρίς ποσοτικές σχέσεις. Να δουν ότι αιτία μεταβολής της έντασης σ’ ένα κύκλωμα είναι πρώτιστα η μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας  και ότι δεν υπάρχει   ρεύμα χωρίς αυτήν.

Στην δραστηριότητα 2

Στην δραστηριότητα αυτή διαπιστώνουν ότι με δεδομένη την τάση τροφοδοσίας η ένταση εξαρτάται από τον αγωγό. Έτσι για να περιγράψουμε ποσοτικά την σχέση V – I  σε διάφορους αγωγούς οδηγούμαστε στο να ορίσουμε το μέγεθος της αντίστασης. Επίσης καλούνται να συνθέσουν ένα απλό κύκλωμα για να μετρήσουν με βολτόμετρο και αμπερόμετρο την αντίσταση ενός κεραμικού αντιστάτη.

2η διδακτική ώρα.

Δραστηριότητα 3

Καλούνται να συνθέσουν στο Edison κύκλωμα τροφοδοτικού ,αντιστάτη, βολτομέτρου, αμπερομέτρου και διακόπτη. Τους εξηγούμε ότι στο «περιβάλλον» του λογισμικού οι αντιστάτες δεν επηρεάζονται από την θερμοκρασία. Αφού συμπληρώσουν τον πίνακα και σχεδιάσουν την καμπύλη τους ζητάμε να συμπληρώσουν το φύλλο αξιολόγησης.