ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προτείνεται η εξοικείωση των μαθητών με τα παρακάτω βασικά όργανα:

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύματος)

με ακρίβεια 0,1 mL και συνήθως έχει χωρητικότητα από

10 έως 250 mL.

Ογκομετρική φιάλη: Φιάλη μέτρησης όγκου με ακρίβεια

από 0,01 mL έως 0,1 mL και χωρητικότητα από 1 mL έως 5 L.

Ογκομετρικός κύλινδρος: Μετράει τον όγκο ενός υγρού

(ή διαλύματος) με ακρίβεια 0,1 mL και μπορεί να έχει

χωρητικότητα από 1mL έως 1L.

Ποτήρι ζέσης: Όργανο μικρής ακρίβειας που χρησιμοποιείται

για τη μεταφορά υγρών αλλά και στερεών ουσιών και

χωρητικότητας από 5mL έως 2 L.

Υδροβολέας: Πλαστική φιάλη με ακροφύσιο  για τη

συμπλήρωση διαλύτη (νερού) και για την έκπλυση οργάνων.

Σιφώνι μέτρησης: Σωλήνας με ακροφύσιο για τη

μέτρηση του όγκου υγρών με χωρητικότητα από 1 έως 100 mL.

Κωνική φιάλη: Φιάλη μέτρησης όγκου ή εκτέλεσης

πειραμάτων   μικρής  ακρίβειας και χωρητικότητας από 10 mL έως 5 L.

Πουάρ τριών βαλβίδων: Χρησιμοποιείται για την

μηχανική αναρρόφηση με σιφώνια μέτρησης ή

πλήρωσης από φιάλες υγρών

Μαγνητικός αναδευτήρας: Χρησιμοποιείται για την

ανάδευση διαλυμάτων συνήθως σε ποτήρι ζέσης με τη

βοήθεια μικρού μαγνήτη επικαλυμμένου με αδρανές υλικό

που τοποθετείται εντός του διαλύματος

Ηλεκτρονικός ζυγός: Παρέχει αυτόματα την ψηφιακή

ένδειξη της μάζας ενός αντικειμένου με εύρος μετρήσεων

0-1000g με  ευαισθησία 0,01 ή 0,1g

Σπάτουλα μεταλλική ή πλαστική: Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά

και ζύγιση στερεών ουσιών

Πεχάμετρο: Χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική μέτρηση του pH

ενός διαλύματος

Εάν το επιθυμείτε, σας προτείνουμε επίσης να ασκήσετε τους μαθητές στις τρεις υποχρεωτικές ασκήσεις της Α΄ Λυκείου.