Φράσεις κινδύνου

Οι φράσεις κινδύνου και ασφαλείας που βρίσκονται στις ετικέτες επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι τυποποιημένες και περιγράφουν κωδικοποιημένα τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα:

Φράσεις κινδύνου: αποτελούνται από το γράμμα R (Risk = επικινδυνότητα), έναν μοναδικό αριθμό και μία επεξηγηματική πρόταση η οποία συχνά παραλείπεται.

| Rl | «Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση» |
| --- | --- |
| R2 | «Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης» |
| R3 | «Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης» |
| R4 | «Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις» |
| R5 | «Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη» |
| R6 | «Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα» |
| R7 | «Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά» |
| R8 | «Σε επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά» |
| R9 | «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά» |
| R10 | «Εύφλεκτο» |
| R11 | «Πολύ εύφλεκτο» |
| R12 | «Εξαιρετικά εύφλεκτο» |
| R13 | «Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο» |
| R14 | «Αντιδρά βίαια με νερό» |
| R15 | «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια» |
| R16 | «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες» |
| R17 | «Αυτοαναφλέγεται στον αέρα» |
| R18 | «Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά μίγματα ατμού/ αέρος» |
| R19 | «Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια» |
| R20 | «Βλαβερό όταν εισπνέεται» |
| R21 | «Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα» |
| R22 | «Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης» |
| R23 | «Τοξικό όταν εισπνέεται» |
| R24 | «Τοξικό σε επαφή με το δέρμα» |
| R25 | «Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης» |
| R26 | «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται» |
| R27 | «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα» |
| R28 | «Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης» |
| R29 | «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια» |
| R30 | «Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο» |
| R31 | «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα» |
| R32 | «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια» |
| R33 | «Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων» |
| R34 | «Προκαλεί εγκαύματα» |
| R35 | «Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα» |
| R36 | «Ερεθίζει τα μάτια» |
| R37 | «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» |
| R38 | «Ερεθίζει το δέρμα» |
| R39 | «Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων βλαβών υγείας» |
| R40 | «Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων βλαβών υγείας» |
| R41 | «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών» |
| R42 | «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση με εισπνοή» |
| R43 | «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα» |
| R44 | «Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα» |
| R45 | «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο» |
| R46 | «Μπορεί να προκαλέσει κληρονομική γενετική βλάβη» |
| R47 | «Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις» |
| R48 | «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης» |
| R49 | «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται» |
| R50 | «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης» |
| R51 | «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς» |
| R52 | «Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς» |
| R53 | «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιmώσεις στο υδάτινο περιβάλλον» |
| R54 | «Τοξικό για τη χλωρίδα» |
| R55 | «Τοξικό για την πανίδα» |
| R56 | «Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους» |
| R57 | «Τοξικό για τις μέλισσες» |
| R58 | «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιmώσεις στο περιβάλλον» |
| R59 | «Επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος» |

Φράσεις Ασφαλείας

Οι φράσεις κινδύνου και ασφαλείας που βρίσκονται στις ετικέτες επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι τυποποιημένες και περιγράφουν κωδικοποιημένα τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα:

Φράσεις ασφαλείας: αποτελούνται από το γράμμα S (Safety = ασφάλεια), έναν μοναδικό αριθμό και μία επεξηγηματική πρόταση η οποία συχνά παραλείπεται.

| Sl | «Φυλάσσεται κλειδωμένο» |
| --- | --- |
| S2 | «Μακριά από παιδιά» |
| S3 | «Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος» |
| S4 | «Μακριά από κατοικημένες περιοχές» |
| S5 | «Διατηρείται το περιεχόμενο σε...» (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S6 | «Διατηρείται σε ατμόσφαιρα...» (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S7 | «Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη» |
| S8 | «Προστατεύετε τη συσκευασία από υγρασία» |
| S9 | «Διατηρείται τη συσκευασία σε καλά αεριζόμενο μέρος» |
| S12 | «Να μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο» |
| S13 | «Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές» |
| S14 | «Μακριά από...» (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) |
| S15 | «Μακριά από θερμότητα» |
| S16 | «Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα» |
| S17 | «Μακριά από καύσιμες ύλες» |
| S18 | «Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά» |
| S20 | «Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε» |
| S21 | «Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε» |
| S22 | «Μην αναπνέετε την σκόνη» |
| S23 | «Μην αναπνέετε αέρια / καπνούς / ατμούς / εκνεφώματα» (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S24 | «Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα» |
| S25 | «Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια» |
| S26 | «Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή» |
| S27 | «Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί» |
| S28 | «Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο...» (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S29 | «Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση» |
| S30 | «Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό» |
| S33 | «Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων» |
| S34 | «Αποφεύγετε τα κτυπήματα και την τριβή» |
| S35 | «Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να πετάξετε το προϊόν ή και τη συσκευασία του» (εξειδικεύεται από τον κατασκευαστή) |
| S36 | «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) |
| S37 | «Φοράτε κατάλληλα γάντια» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) |
| S38 | «Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμούς, χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή» |
| S39 | «Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) |
| S40 | «Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε... (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S41 | «Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς» |
| S42 | «Κατά τη διάρκεια παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή» (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή και (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση) |
| S43 | «Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε...» (αναφέρεται το είδος μέσων κατάσβεσης) |
| S44 | «Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν» |
| S45 | «Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν» |
| S46 | «Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα» |
| S47 | «Διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των...» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S48 | «Διατηρείται υγρό με...» (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S49 | «Να διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο» |
| S50 | «Να μην αναμιγνύεται με...» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή) |
| S51 | «Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο» |
| S52 | «Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους» |
| S53 | «Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν τη χρήση» |
| S54 | «Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» |
| S55 | «Να γίνει η επεξεργασία με τη βέλτιστη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον» |
| s56 | «Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων» |